JYB/RDC-C 皮带失速监控器

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/RDC-C皮带失速监控器

使   用   说   明

- 开机上电后，红灯闪烁，如8秒内未达到设置转速，继电器吸合报警，红灯绿灯一起闪烁，如达到，则红灯转为常亮，进入检测状态。

- 进入检测状态之后，从检测到第一个欠速信号起，连续15秒内

欠速，继电器吸合报警。报警时，绿灯闪烁。

- 连续3秒超过设定报警转速，取消报警。

- 测试键按下模拟欠速，15秒后报警。

设定转速：

1）0.5米/秒     2) 1.0米/秒     3) 1.5米/秒     4) 2.0米/秒

5) 2.5米/秒      6) 3.0米/秒     7) 3.5米/秒     8) 4.0米/秒

注：设定转速为报警转速。八位拨码开关相应拨到ON位置，例如皮带的实际转速为1.4米/秒，就把编码开关2拨ON装置，报警转速为1.0米/秒。当皮带速度降为1米/秒时，就报警。

电气接线说明

红线、棕线：输入220V交流电源

橙线：输出继电器   公共端

蓝线：输出继电器   常闭端

紫线：输出继电器   常开端

无锡广通电子

技术支持：0510-88265582