JYB/LD-B  压板门式溜槽堵保护装置

使

用

说

明

书

无  锡  市  广  通  电  子  仪  器  厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/LD—B压板门式溜槽堵塞保护装置

一、用途：

溜槽堵塞保护装置用于检测胶带运输系统中的溜槽堵塞，当溜槽堵塞时，本保护装置发振打，停机信号（节点输出）。

- 外型及型号

JYB     LD      B

压板门式工作

溜槽堵塞

胶带输送机皮带保护装置

- 技术指标

| 型 号 | 触点数量 | 触 点 容 量 | 开关可靠 动作次数 | 结 构 形 式 | 使用环 境温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常开 | 常闭 |  |  |  |  |
| LD | 2 | 2 | 380V 5A | 10万 | 压板式 | -25° +80° |

四、工作原理及结构特点

本装置采用门式结构，压簧自动复位，本装置安装在溜槽侧壁上，当物料发生堵塞时，物料给溜槽侧壁一个压力，将本装置的转动门向外推，当转动门偏转角等于或大于受控角度时，其控制开关动作，从而向外发出警告、振打或停机的信号。当溜槽故障排除后转动门在弹簧的作用下恢复原状，使转动门自动复位。

本装置的转动轴承门门轴上装有轴承，以增加门轴的转动灵活性，并对轴承采取了密封措施，以适应恶劣环境下使用。原理图见（1）

五、安装与接线

(1) 在溜槽侧壁上开260×260一方口，如图（3）

(2) 如图（2）示自制4个弯角

(3) 按图（3）（或根据保护装置）将4个弯角焊接在溜槽侧壁上

(4) 按图（4）所示，将LD-B型溜槽保护装置安装在溜槽侧壁的开口上，再用M10螺钉回定在弯角上。

(5) 本装置引出一条四芯电缆线，长度1.5~2米，按线号排列，1~4芯线为常开触点，2~3芯线为常闭触点。两组开关触点，用户根据需要自行接线即可。

六、安装位置
1.本装置可两个作为一组，安装于溜槽相对两侧壁适当位置，一般安装于从底部算起三分之二溜槽高度为宜。

2、本装置也可用四个分两组使用：一组装于溜槽两侧壁底部算起三分之一高度，用于接振打器信号。当溜槽堵塞时，振打器接收信号后便开始振打。故障排除后，不影响物料输送工作正常运行。另一组安装于溜槽两侧壁以底部算起三分之二高度位置，用于控制停机，溜槽槽内发生严重堵塞时，本装置发生停机信号，胶带机自动停机，排除故障后，本装置活动门自动复位，即可正常工作。

六、安装要领及注意事项

1、在溜槽侧壁安转动门的开口上方约210×280mm，焊接一个铁板，防止粗块物料落下，直接撞击转动门而引起误动作。铁板尺寸（8 X280 X100mm）。

2、安装时转动门应将开口全部覆盖。

- 本装置使用几个月后，要进行一次维护检查，检查紧固螺丝是否有松

动脱落现象，待检查完后，再进行使用。